4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 11-739

Для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

Для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

Номер проекта 739.00.000-1 Длина, мм:

по осям сцепления автосцепок

по концевым балкам (длина рамы)

14720

13500

Ширина максимальная, мм:

по крыше

по стойкам

3094

3250

Технические условия ТУ24-5-322-75

Модель вагона 11-739

Тип вагона 950 Ширина максимальная, мм 3250 Количество люков, шт. :

загрузочных

разгрузочных

4

6

Изготовитель ОАО «КВСЗ» Высота от УГР, мм:

максимальная

до разгрузочных устройств

4653

350

Грузоподъемность, т 65

Масса тары вагона (min/max), т 21,3 / 22,7 Размеры люка в свету, мм:

загрузочных

разгрузочных

∅ 576

476 х 1080

Нагрузка:

статическая осевая, кН (тс)

погонная, кН/м (тс/м)

213,15 (21,93)

57,8 (5,9)

Наличие переходной площадки есть

Наличие переходной площадки с

ручным тормозом

нет

Угол наклона торцовых стенок бункеров, град. 55

Скорость конструкционная, км/ч 120 Наличие стояночного тормоза есть Год постановки на серийное пр-во 1975

Габарит 1-ВМ (0-Т) Объем кузова, м3 93 Год снятия с серийного производства 1982

База вагона, мм 10500 Длина, мм:

по верхней обвязке

кузова внутри (по верху)

10900

10700

Возможность установки буферов нет